## Slide 1
Простые механизмы
ВОКРУГ НАС
Руководитель: Сидорова Татьяна Леонидовна
Педагог дополнительного образования
Центр Детского Творчества, г.Елизово, Камчатский край
Выполнила: Орлова Анна, 15 лет
Центр Детского Творчества, г.Елизово, Камчатский край

## Slide 2
Большинство современных машин, вне зависимости от их сложности, состоят из комбинаций нескольких базовых движущихся деталей.
Эти детали – рычаг, наклонная плоскость и колесо – служат человечеству со времени зарождения цивилизации.
За исключением электронных, все сегодняшние сложнейшие механизированные устройства являются прямыми потомками инструментов и приспособлений, использовавшихся людьми тысячи лет назад для валки деревьев, строительства жилищ и возведения монументальных пирамид.
В содержание

## Slide 3: «Золотое правило механики»
Простые машины служат для того, чтобы изменять величину или направление приложенных сил при неизменной затрате работы. Простые машины не могут изменить величину работы. Если уменьшается приложенная сила, то должно увеличиться перемещение.
То , что удается выиграть в силе, приходиться проигрывать в перемещении.
В содержание

## Slide 4: Простые механизмы
Рычаг
Блоки
Наклонная плоскость
Клин
Винт, Ворот
Применение простых механизмов в древности

## Slide 5: Рычаг
Узкий стержень, который может вращаться вокруг одной точки, называющейся точкой опоры.
Рычаг работает по простой формуле: усилие, умноженное на его плечо (кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует сила), равно произведению нагрузки на её плечо. Чем длиннее плечо усилия, тем больше его увеличение и тем легче перемещать нагрузку.
В содержание
Рычаг является элементом многих
современных орудий труда:

## Slide 6
Рычаги первого класса
Гвоздодер
Ножницы
точка опоры лежит между нагрузкой и прикладываемым усилием
В содержание

## Slide 7
Тачка
Открывалка для бутылок
Нагрузка
Точка опоры
Усилие
Рычаги второго класса
точка опоры расположена на одном конце, усилие прикладывается к другому концу, а нагрузка располагается между ними
Степлер
В содержание

## Slide 8
Пинцет
Метла
Рычаги третьего класса
усилие прикладывается между нагрузкой и точкой опоры
В содержание

## Slide 9: Блоки
Блок состоит из одного или нескольких колес (роликов), огибаемых цепью, ремнем или тросом. Так же, как и рычаг, блок уменьшает усилие, необходимое для подъема груза, но плюс к этому может изменять направление прикладываемой силы
В содержание
Неподвижный блок
Подвижный блок

## Slide 10: Неподвижный блок
( Блок с закрепленной осью вращения)
Изменяет направление силы
Не дает выигрыша в силе
В содержание
В содержание блоков

## Slide 11
Неподвижный блок на верхней части флагштока облегчает подъем флага, позволяя тянуть шнур, к которому привязан флаг, вниз
W
F
W - вес груза
F – прикладываемая сила
F=W
В содержание
В содержание блоков

## Slide 12
Груз, подвешенный через блок вертикально, позволяет туго натягивать горизонтальные электрические провода.
W - вес груза
F – прикладываемая сила
F=W
W
F
В содержание блоков
В содержание

## Slide 13: Подвижный блок
(Блок - ось которого движется вместе с грузом)
Не изменяет направление силы
Дает выигрыш в силе
В содержание
В содержание блоков

## Slide 14
F=W:N
Установленные на подвесном рельсе подвижные системы блоков широко распространены на сборочных линиях, поскольку существенно облегчают перемещение тяжелых деталей. Прикладываемая сила равна частному от деления веса груза на используемое количество поддерживающих цепей (N)
W - вес груза
F – прикладываемая сила
N – количество цепей
W
F
В содержание
В содержание блоков

## Slide 15
Полиспат, обычно используемый в больших подъемных кранах, состоит из комплекта подвижных блоков, к которому подвешивается груз, и комплекта неподвижных, прикрепленного к стреле крана. Получая выигрыш в силе от столь большого количества блоков, кран может поднимать очень тяжелые грузы, например, стальные балки. В данном случае сила равна частному от деления веса груза на количество поддерживающих тросов.
W - вес груза F – прикладываемая сила N – количество цепей
F=W:N
W
F
В содержание
В содержание блоков

## Slide 16
Подвесной подъемник состоит из цепи, обвитой вокруг одного подвижного и двух неподвижных блоков. Подъем груза требует прикладывания силы, составляющей всего лишь половину от его веса
W - вес груза
F – прикладываемая сила
F=W:2
W
F
В содержание
В содержание блоков

## Slide 17: Клин
Состоит из двух наклонных плоскостей, основания которых соприкасаются
В содержание

## Slide 18: Наклонная плоскость
Применяется для того, чтобы тело большой массы можно было перемещать действием силы, значительно меньшей веса тела
В содержание

## Slide 19: Винт
Винт можно представить как наклонную плоскость навитую на ось
В содержание

## Slide 20: Применение простых механизмов в древности
В Древнем Египте для постройки пирамид использовали простые механизмы. Рычагом готовые камни приподнимали и устанавливали на место, а наклонная плоскость позволяла доставлять их на нужную высоту. Так же наклонную плоскость использовали для установки огромных и тяжелых статуй Фараонов.
Строительство
На стройке
В содержание

## Slide 21
рычаг
блок
наклонная плоскость
В содержание

## Slide 22
В содержание
Конец