## Slide 1
Проектанты:
Учащиеся 9 «Б» класса
Рахвалов С.А.
Тыква А.С.
Руководители проекта:
Русин М.Н.
Цызов В.Н.
Ноябрьск 2009

## Slide 2
Использование материалов, обеспечивающих прочность, эстетичность, длительный срок службы, удовлетворяющих технологические требования к изделию.
Добиться простоты конструкции, наименьшего веса и габаритных размеров, удобства в эксплуатации и хранении.
Обеспечить возможность разборки для замены комплектующих деталей, эстетичность формы.
Добиться наименьшей себестоимости изделия. Изделие должно привлекать внимание потребителей невысокой себестоимостью.
Механизация устройства.

## Slide 3
№ п/п | Признаки | Возможные варианты | Выбранный вариант
1. | Материал приспособления | Сосна, береза, дуб. | Береза
2. | Габаритные размеры. |  | Подобраны опытным путем.
3. | Способ вращения. | Вручную, механический. | Механический.
4. | Способ установки электродвигателя и питания к нему. | Снаружи, внутри, в отдельной коробке | Внутри.
5. | Способ соединения основания и волчка. | Осевое соединение, осевое соединение с применением подшипника. | Осевое соединение с применением подшипника.
6. | Мощность электромотора. |  | Подобраны опытным путем.
7. | Способ отделки. | Шлифование, лакирование, покраска. | Лакирование.
8. | Основа. | Ткань, бумага, картон. | Ткань.

## Slide 4
№ п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления
1 | Выбор заготовки |  | Угольник, линейка
2 | Подгонка и склеивание брусков |  | Верстак, рубанок, клей, струбцины
3 | Торцевание заготовки |  | Верстак, угольник, ножовка
4 | Прострогать ребра до получения восьмигранника |  | Верстак, рубанок

## Slide 5
5 | Закрепить заготовку на планшайбе |  | Планшайба, шурупы, отвертка
6 | Установить заготовку в токарный станок |  | Токарный станок, ключи
7 | Проточить заготовку до ø 90 |  | Токарный станок, штангенциркуль, полукруглая и косая стамески
8 | Разметить заготовку по длине |  | Карандаш, линейка
9 | Проточить ø 87 на длину 60мм |  | Токарный станок, штангенциркуль, полукруглая и косая стамески

## Slide 6
10 | Срезать на конус до ø 77 на длину 55мм |  | Токарный станок, штангенциркуль, полукруглая и косая стамески
11 | Зачистить поверхность, отрезать основание и зачистить торцы |  | Токарный станок, косая стамеска, наждачная бумага
12 | Проточить ø 87 на длину 52мм и ø 15 на длину 40мм |  | Токарный станок, линейка, штангенциркуль, полукруглая и косая стамески
13 | Закруглить корпус волчка |  | Токарный станок, линейка, штангенциркуль, полукруглая и косая стамески

## Slide 7
14 | Выбрать внутреннюю часть |  | Токарный станок, линейка, штангенциркуль, полукруглая и косая стамески
15 | Проточить по размерам ось вращения волчка |  | Токарный станок, линейка, штангенциркуль, полукруглая и косая стамески
16 | Выбрать выступ и зачистить поверхность |  | Токарный станок, линейка, штангенциркуль, полукруглая и косая стамески, наждачная бумага
17 | Отрезать волчок и зачистить торец |  | Косая стамеска, наждачная бумага

## Slide 8
18 | В центре волчка просверлить отверстие ø 8, глубиной 20мм и установить металлический стержень |  | Разметочный циркуль, карандаш, сверлильный станок
19 | В центре основания просверлить отверстие ø 18 и глубину 9мм |  | Разметочный циркуль, карандаш, сверлильный станок
20 | От центра отложить расстояние равное 30мм и просверлить ø 20 |  | Разметочный циркуль, карандаш, сверлильный станок
21 | Выбрать места под электромотор и кнопку пуска |  | Верстак, линейка, карандаш, нож-косяк

## Slide 9
 | Разметить место под установку элементов питания и просверлить |  | Разметочные инструменты и сверлильный станок
 | Установить электромотор, кнопку пуска, прокинуть провода и установить подшипник |  | Верстак, плоскогубцы и круглогубцы
 | На основание приклеить материал |  | Верстак, ткань, ножницы, клей
 | Вскрыть лаком обе части |  | Верстак, кисти, лак, ИСЗ
 | Проконтролировать качество изделия |  | 

## Slide 12
Хотите создавать такие шедевры?
НОВИНКА! Только у нас!
Революционное устройство
для автоматического нанизывания бисера!
«СПИНЕР»

## Slide 13
Список литературы
1.Ботвинников А.Д. Черчение. - М.: Просвещение, 1996.
2. Григорьев М.А. Справочник молодого столяра и плотника.- М.: Лесная промышленность, 1979.
3. Соломатина Н.А. Настольная книга плотника-столяра. – М.: Эксмо-пресс, 2001.
4. Технология. Учебник для учащихся 6 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы. Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана–Граф, 2005.
5 Технология. Учебник для учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы. Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана–Граф, 2005.
6. Веб-ресурсы:
а) http://www.vsehobby.ru
б) http://www.biser.info
в) http://www.womanshobby.net