## Slide 1
Геоморфологические
исследования

## Slide 2
Результаты геоморфологических исследований позволяют судить о рельефе земной поверхности – ведущем элементе географического ландшафта, определяющий характер остальных элементов.
Цель:
- выявить основные формы рельефа;
- выявить масштабы и направления эрозии;
- составить прогнозы дальнейшего развития овражно-балочной сети;
- охарактеризовать влияние эрозионных процессов на хозяйственную деятельность.

## Slide 3
Инструменты и снаряжение: Ватерпас, рулетка, сажень, нивелир, рейка-метровка, эклиметр, компас, гипсотермометр, буссоль, теодолит, канцелярские принадлежности (блокнот, карандаш, лист А4, транспортир, линейка).

## Slide 4
План работы:
Разбивка магистрали продольной нивелировки.
Продольная нивелировка
Замеры высоты яров
Поперечная ватерпасовка правого берега
Поперечная ватерпасовка левого берега
Камеральная обработка данных нивелировок и ватерпасовок.

## Slide 5
Продольная нивелировка
Продольная нивелировка проводится
с целью определения уклона реки на участке.
Алгоритм выполнения задания:
1. Разбивают магистраль, протяженностью 1 км на участке реки вдоль её берега с помощью реперов (кольев).
2. Нивелированием, определяют высоту падения реки (её проводят по мере движения против течения).
3. Результаты нивелирования вносят в таблицу.
4. Вычисляют уклон реки на участке по формуле: уклон= падение/длина магистрали

## Slide 6
Левый берег
Правый берег Створ
Магистраль 1 км.
Схема прохождения магистрали
продольной нивелировки

## Slide 7
Поперчная ватерпасовка
Поперечные ватерпасовки берегов проводятся с целью определения крутизны берегов, характера русла, поймы. Результаты этих работ необходимы при составлении геоботанических профилей.

## Slide 8
Определение высоты яров
Высоту яров определяют с целью выявления масштабов эрозионных процессов, его характера и направления. Его результаты важны для определения степени опасности во время прохождения водных маршрутов, а также для хозяйства.

## Slide 9
№ | S, м | H, м
1 | 1 | 0,07
2 | 1 | 0,04
3 | 1 | 0,06
4 | 1 | 0,03
5 | 1 | 0,09
6 | 1 | 0,11
7 | 1 | 0,05
8… | 1 | 0,02
Таблица ватерпасовки правого берега

## Slide 10
№ | S, м | H, м
1 | 4,1 | 1
2 | 2,5 | 1
3 | 2,3 | 1
4 | 2,0 | 1
5 | 1,5 | 1
6 | 1,8 | 1
7 | 3,2 | 1
8… | 3,6 | 1
Таблица нивелирования
при определении высоты яра

## Slide 11
Геоморфологический профиль
правого берега реки