## Slide 1: Утепление двигателя автомобиля – это не только его комфортный пуск ….

## Slide 2
Можем ли мы уменьшить выбросы парниковых газов, если будем следить за утеплением двигателя и его техническим состоянием?

## Slide 3: Парниковыми называются газы, которые загрязняют атмосферу, вызывая парниковый эффект
Парниковый эффект – это повышение температуры земной атмосферы за счет задержки теплового излучения Земли

## Slide 4
Парниковый эффект создают
CO2
Углекислый газ
CH4
Метан
NxOy
Оксиды азота
O3
Озон
СО
Угарный газ
Фреоны
CxHy
Углеводороды

## Slide 6
Выброс любого из этих веществ можно рассчитать по формуле:
Mik=Mпр ik tпр +МL ikL1+Mxx iktxx1

## Slide 7
Экологический ущерб от выбросов рассчитываем по формуле:

## Slide 8
Компоненты | Содержание компонента, об. Доли, % |  | Примечание
 | Карбюраторные ДВС | Дизельные ДВС | 
N2 O2 H2O (пары) CO2 CO NOx | 74 – 77 0,3 – 8 3,0 – 5,5 5,0 – 12,0 5 – 10 До 0,8 | 76 – 78 2-18 0,5-4,0 1,0-10,0 0,01-0,50 0,0002-0,5 | Нетоксичен Токсичен
За ночь с целью разогрева двигатель запускают при помощи сигнализации до 4-х раз длительностью до 15 минут. Суммарно за это время сгорает около 2-х литров бензина, а это…..

## Slide 9
Посчитаем….
Сопоставим…

## Slide 10: Карбюраторные двигатели
Марка автомобиля | температура | время разогрева | утеплитель | время разогрева
Honda CR-V | -10 | 15 | войлок | 10
Toyota corolla | -10 | 7 | заводская | 5
Toyota Mark II | -10 | 13 | одеяло | 7
ВАЗ 2106 | -10 | 30 | войлок | 21
Toyota Town ice | -11 | 30 | войлок | 20
Toyota Carib | -8 | 10 | кошма | 6
Toyota Nissan | -15 | 15 | войлок | 7
Toyota Carib | -10 | 10 | термофол | 6

## Slide 12: Дизельные двигатели
Марка автомобиля | температура | время разогрева | утеплитель | время разогрева
Toyota Surf | -10 | 17 | термофол | 10
Toyota Prado | -10 | 17 | войлок | 10
NissanTirano | -10 | 17 | войлок | 10
Mitsubisi padgero | -10 | 17 | войлок | 10
Toyota Prado | -11 | 17 | заводская | 5

## Slide 13
<footer>
<date/time>
Таким образом, утепление двигателя автомобиля это не только его комфортный пуск,…
но и уменьшение потребления топлива во время разогрева, а следовательно –
уменьшение количества выброса парниковых газов и многих других вредных веществ в атмосферу