## Slide 1
Альтернативные источники энергии
Автор работы:
Линник Алина, 11класс
МБОУ Вербочанская СОШ
Руководитель:
Марченко Галина Кузьминична, учитель физики

## Slide 2
Цель: исследование электрических
свойств фруктов и овощей.

## Slide 3
Задачи:
Экспериментально измерить и проанализировать силу тока и напряжение таких батарей.
Испытать разные комбинации последовательно соединённых продуктов и проанализируйте полученные результаты.
Провести исследования с гальванических элементов, изменяя ширину пластин, глубину их погружений, и расстояний между электродами.
Собрать цепь, состоящую из нескольких таких батареек и постараться зажечь лампочку, запустить часы.
Изготовить прибор гальванометр для определения напряжения.
Исследовать электропроводность овощей и фруктов, разных сроков хранения, используя свой прибор.

## Slide 4
Объект исследования:
фрукты и овощи
Предмет исследования:
свойства овощных и
фруктовых источников тока

## Slide 5
Гипотеза:
Так как фрукты и овощи состоят из различных минеральных веществ (электролитов), то они могут стать природными источниками тока

## Slide 6
История создания батарейки
Александр Вольта
(1745-1827)
Луи́джи Гальва́ни
(1737-1798)

## Slide 7
Создание фруктовой батарейки
с использованием одного элемента

## Slide 8
Название | Напряжение, В | Сила тока, А
Лимон | 0,81 | 0,18
Яблоко | 0,84 | 0,12
Огурец (свежий) | 0,8 | 0,11
Огурец (соленый) | 0,9 | 0,2
Картофель (сырой) | 0,5 | 0,25
Картофель (вареный) | 0,75 | 0,5
Создание фруктовой батарейки
с использованием одного элемента

## Slide 9
Название | Напряжение, В | Сила тока, А
Лимон +огурец | 1,68 | 0.7
Два лимона | 1,4 | 0,5
Две картошки | 1,62 | 0,5
Три картошки | 2,2 | 0,5
2 огурца | 1,01 | 0.6
Разные комбинации
последовательного соединения
элементов, фруктов и овощей

## Slide 10
Создание фруктовой батарейки
с использованием нескольких элементов

## Slide 11
 |  |  | Огурец | Картофель | Лимон | Лимон (кашица)
Ширина цинкового электрода см | Расстояние между электродами см | Глубина погружен. электродов см | Напряжение В | Напряжение В | Напряжение В | Напряжение В
0,5 | 1 | 1 | 0,75 | 0,74 | 0,79 | 0,81
0,5 | 1 | 2 | 0,8 | 0,79 | 0,81 | 0,83
0,5 | 2 | 1 | 0,81 | 0,75 | 0,80 | 0,832
1 | 1 | 1 | 0,72 | 0,79 | 0,81 | 0,83
1 | 1 | 2 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,841
1 | 2 | 1 | 0,71 | 0,8 | 0,8 | 0,84
1,5 | 1 | 1 | 0,81 | 0.83 | 0,8 | 0,84
1,5 | 1 | 2 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,85
1,5 | 2 | 1 | 0,8 | 0,84 | 0,8 | 0,85
При различных
расположениях электродов

## Slide 12
Исследования различных
расположений электродов

## Slide 13
Название | Ноябрь I, мкА / m, г | Январь I, мкА / m, г
картофель | 50-45 /150 | 40-36/150
свекла | 33-25 /208 | 23-20 /208
Электропроводность
овощей и фруктов во время хранения

## Slide 14
Возможность практического применения электрических свойств
овощей источник тока для часов

## Slide 15
Возможность практического
применения электрических свойств
овощей
Зажглась лампочка, зарядка телефона

## Slide 16
Изменение напряжения в течение
одной минуты составило 0,2 В

## Slide 17
Прибор для определения свежести фруктов и овощей

## Slide 18
Прибор для определения свежести фруктов и овощей

## Slide 19
1. Фрукты и овощи могут служить источниками тока, если ввести в них медный и цинковый электроды.
2.Экспериментально установлено, что величина тока в фрукте или овоще не зависит от его размера, а определяется наличием в нем растворов минеральных солей, видом электродов.
3.Величины силы тока и напряжения связаны с кислотностью продукта и с разными комбинациями последовательно соединённых продуктов.
4. В процессе хранения овощи и фрукты «усыхают», т. е. количество жидкости в них уменьшается, а содержание газов увеличивается, в результате чего электpопpоводность их тоже уменьшается.
5.Фруктовые и овощные батарейки могут заменять карманные батарейки для освещения холодильника, погреба (банка с огурцами и электроды), а также в экстремальных ситуациях (отключение электричества
Выводы

## Slide 20
Блудов М.И. Беседы по физике. – М.: Просвещение, 1984, с.225
Кириллова И.Г. Книга для чтения по физике. 6–7 кл. – М.: Просвещение, 1978, с. 198
Рыженков А.П. Физика. Человек. Окружающая среда. – М.: Просвещение, 1999, с.336
Я познаю мир: Детская энциклопедия: Физика: Под общ. ред. О.Г. Хинн. – М.: АСТ, 1996, с.613
http://bio.fizteh.ru/student/biotech/2006/cell_energy_29122007.html
ru.wikipedia.org›Гальванический элемент
http://yandex.ru/video/#!/video/
О. Ф. Кабардин. Справочные материалы по физике. - М.: Просвещение 1985
Энциклопедический словарь юного физика. - М.: Педагогика, 1991г
http://energetiku.jimdo.com/интересные-факты/интересные-факты-4/интересные-факты-как-добыть-электричество/
Литература